УКРАИНА

ЧП «Никифоров»

Детали соединительные латунные

с цилиндрической резьбой для трубопроводов

Штуцеры

ПАСПОРТ

НК 02101.00078 ПС

ТУ У 28.7-31940558-007:2005

г.Харьков

ул.Примакова,46

I. Общие сведения об изделии

1.1.Штуцеры предназначены для соединения водопроводных труб по ГОСТ 3262 в системах отопления, водопровода, газоснабжения и других системах.

1.2.Резьбовые соединения имеют длину резьбы в 4 нитки, что не требует установки дополнительных прокладок при монтаже

1.3. Штуцеры, используемые в водопроводных системах, должны работать при температуре проводимой среды не выше 115ºС и давлении до Р=0,5 МПа (5кгс/см²).

1.4. Штуцеры, используемые в газопроводных системах, должны работать при давлении до Р=0,005 МПа (0,05кгс/см²).

II. Основные технические данные и характеристики

2.1 Штуцеры изготовлены из сплава латуни ЛС 59-I-ЛД по ГОСТ 1020-97 (ДСТУ 3473-96)

2.2. Штуцеры соответствуют требованиям технических условий ТУ У28.7-31940558-007-2005

2.3. Штуцеры проходят приемо-сдаточные и периодические испытания  на соответствие всем требованиям ТУ

2.4. Штуцеры, применяемые в водопроводных системах, проходят периодические испытания на пробное гидравлическое давление, равное 1,5 Рраб.

2.5. Штуцеры, применяемые в газопроводных системах, проходят периодические испытания на пробное гидравлическое давление, равное 0,1 МПа.

2.6.Типоразмеры штуцеров

| Штуцер 3/8" Н для медной трубы | Штуцер-1/2" Н-14мм |
| --- | --- |
| Штуцер 1/2" Н для медной трубы | Штуцер-3/4" Н-14мм |
| Штуцер 1/2" Н-9 мм | Штуцер-3/4" В-14мм |
| Штуцер 1/2" В-10мм | Штуцер-1/2" В-16мм |
| Штуцер для газ.балонов с лев. резьб 22*1,5 В разборной | Штуцер-1/2" Н-16мм |
| Штуцер 1/2" Н-10мм | Штуцер-3/4" В-16мм |
| Штуцер 1/2" В d 10 мм разборной | Штуцер-3/4" Н-16мм |
| Штуцер 3/4 Н 10 мм | Штуцер -1/2" В-18мм |
| Штуцер 3/4 В 10 мм | Штуцер 1/2" Н-18мм |
| Штуцер-1/2" В-12мм | Штуцер 3/4" Н-18мм |
| Штуцер -1/2" Н-12мм | Штуцер-3/4" В-18мм |
| Штуцер -3/4" Н-12мм | Штуцер-1/2" В-20мм |
| Штуцер -3/4" В-12мм | Штуцер - 1/2" Н-20мм |
| Штуцер-1/2" В-14мм | Штуцер - 3/4" Н-20мм |
| Штуцер-1/2" Н-14мм | Штуцер - 3/4" В-20мм |
| Штуцер 1" Н-25мм |  |

2.7.Климатическое исполнение УХЛ 3 по ГОСТ 15150-69

III. Свидетельство о приемке

Штуцеры соответствуют ТУ  У 28.7-31940558-007 :2005

Дата выпуска                                           2009 г.

Печать предприятия                                        М.П.

IV. Гарантийные обязательства

4.1.Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие штуцеров латунных требованиям технических условий при соблюдении потребителем требований по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации.

4.2.Гарантийный срок эксплуатации деталей - 24 месяца с момента ввода их в эксплуатацию или со дня продажи через розничную торговую сеть.