УКРАИНА

ЧП «Никифоров»

Шланг армированный в алюминиевой оплетке для подвода воды

Ø 7,8х12,5

ПАСПОРТ

НК 02101.00012.2 ПС

ТУ У 25.1-31940558-001-2002

г.Харьков

ул. Примакова,46

1.Общие сведения об изделии

1.1.Гибкие шланги в алюминиевой оплетке для подвода воды применяются для

подключения холодного и горячего водоснабжения, водонагревателей, кондиционеров и

различного сантехнического и отопительного оборудования

1.2.Шланги для подвода воды отличаются высоким качеством, надежностью обжима,

высоким качеством металла присоединительных элементов  и резины шлангов.

1.3.Шланги для воды в отличие от металлических труб устойчивы к агрессивным средам,

не ржавеют, устойчивы к перепадам температур, гибкие и имеют повышенный срок

службы.

1.4. Снаружи резиновый шланг защищен оплеткой из алюминия, для того чтобы

гибкая подводка имела достаточную прочность и не подвергалась

механическим воздействиям

1.5.Для производства шлангов гибких для воды используются только                                                   высококачественные, современные и экологически безопасные материалы.

II. Основные технические данные и характеристики

2.1.Детали шланга гибкого для воды изготовлены из латуни ЛС59-1-ЛД ГОСТ 1020-97 согласно установленной технологии

2.2.Рукава шланга изготовлены из резины Ø 7,8х12,5  по ГОСТ 5496-78

2.3.Резьбовые диаметры шланга G1/2″- 3/8″

2.4.Типоразмеры шлангов:

Шланг вода AI L = 300 1/2"-3/8"

Шланг вода AI L = 400 1/2"-3/8"

Шланг вода AI L = 500 1/2"-3/8"

Шланг вода AI L = 600 1/2"-3/8"

Шланг вода AI L = 800 1/2"-3/8"

Шланг вода AI L = 1000 1/2"-3/8"

2.5. Все испытания шлангов гибких для воды на предприятии ЧП «Никифоров» проводятся в соответствии с ТУ У 25.1 – 31940558-001-2002

2.6. Проверка материалов осуществляется по сертификатам при входном контроле каждой партии сырья или по результатам лабораторных анализов

III. Правила подключения шлангов гибких для воды.

3.1.Перед монтажом сделать визуальный осмотр гибкого шланга на предмет крепления (обжатия) концевой арматуры, наличия прокладки, повреждения резьбы, оплетки и других дефектов, возникших при хранении и транспортировке.

3.2.Доступ к концевой арматуре должен быть свободным для монтажа и осмотра.

3.3.Не подвергать шланг механическим нагрузкам, скручиванию, растягиванию, изломам во время монтажа и эксплуатации.

3.4.Устанавливать гибкий шланг с радиусом изгиба не менее 5-кратного внешнего диаметра.

3.5.Концевая арматура затягивается с усилием не более 0,4 н.м.

3.6.Гибкий шланг не должен быть установлен в натянутом состоянии.

3.7.После установки рукавов в течение 30 мин. делать визуальный осмотр на предмет утечки воды. Если появляются капли в местах соединении, то место соединения подтянуть.

3.8.Запрещается эксплуатация шланга при отрицательных температурах и вблизи открытого огня.

3.9.Через каждые 6 месяцев делать визуальный осмотр шланга и проверять герметичность крепления концевой арматуры. Утечки не допускаются.

IV. Свидетельство о приемке

Шланг гибкий для подвода воды Ø 7,8х12,5   соответствует требованиям ТУ У 25.1 – 31940558-001-2002

Дата выпуска                                              20____ г.

Печать предприятия                                        М.П.

V. Гарантийные обязательства

5.1.Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие гибкого шланга армированного для подвода воды требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем требований по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации.

5.2.Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца с момента ввода их в эксплуатацию или со дня продажи через розничную торговую сеть.

5.3.Гарантийный срок хранения - 12 месяцев