УКРАИНА

ЧП «Никифоров»

Штуцер 3/4" Ø14 мм

ПАСПОРТ

НК 02101.00078.1 ПС

ТУ У 28.7-31940558-007:2005

г.Харьков

ул.Примакова,46

I. Общие сведения об изделии

1.1.Штуцеры предназначены для соединения газопроводных труб в системах газоснабжения и других системах.

1.2.Резьбовые соединения имеют длину резьбы в 5 ниток, что не требует установки дополнительных прокладок при монтаже

1.3. Штуцеры, используемые в газопроводных системах, должны работать при давлении до Р=0,005 МПа (0,05кгс/см²).

II. Основные технические данные и характеристики

2.1 Штуцеры изготовлены из сплава латуни ЛС 59-I-ЛД по ГОСТ 1020-97 (ДСТУ 3473-96)

2.2. Штуцеры соответствуют требованиям технических условий ТУ У28.7-31940558-007-2005

2.3. Штуцеры проходят приемо-сдаточные и периодические испытания  на соответствие всем требованиям ТУ

2.5. Штуцеры, применяемые в газопроводных системах, проходят периодические испытания на пробное гидравлическое давление, равное 0,1 МПа.

2.6.Типоразмеры штуцеров-3/4" Ø14 мм

2.7.Климатическое исполнение УХЛ 3 по ГОСТ 15150-69

III. Свидетельство о приемке

Штуцеры 3/4" Ø14 мм соответствуют ТУ  У 28.7-31940558-007 :2005

Дата выпуска                     ___________  20____ г.

Печать предприятия                                        М.П.

IV. Гарантийные обязательства

4.1.Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие штуцеров латунных требованиям технических условий при соблюдении потребителем требований по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации.

4.2.Гарантийный срок эксплуатации деталей - 24 месяца с момента ввода их в эксплуатацию или со дня продажи через розничную торговую сеть.