УКРАИНА

ЧП «Никифоров»

ШЛАНГ ГАЗОВЫЙ АРМИРОВАННЫЙ

ЧЕРНЫЙ

ПАСПОРТ

НК 02101.00013 ПС

ТУ У 25.1-31940558-006:2004

г. Харьков

ул. Примакова, 46

I. Общие сведения об изделии

1.1.Шланги газовые армированные черные предназначены для подачи под давлением от газовой магистрали природного газа по ГОСТ 5542 или углеводородных сжиженных топливных газов для коммунально-бытового применения по ГОСТ 20448 к бытовым газовым приборам.

1.2.Конструкция соединений шлангов позволяет подключать газовые аппараты с различными размерами резьбовых соединений, что исключает необходимость применения проходных фитингов.

1.3.Резьбовые соединения имеют длину резьбы в 4 нитки, что не требует установки дополнительных прокладок при монтаже шланга газового.

1.4.Шланги размером DN 12 1/2"-1/2" используются для подключения духовок, печей, газовых плит.

1.5.Рабочий диапазон температур от -30ºС до +90ºС.

II. Основные технические данные и характеристики

2.1.Условный проход , DN  - 12 мм

2.2.Внутренний диаметр, D  - 12,2 мм

2.3.Наружный диаметр, Д  -16,8 мм

2.4.Допустимое рабочее давление при температуре  20ºС  -3000 Па

2.5.Минимальный радиус изгиба  - 20 мм

2.6.Рукав шланга газового армированного черного изготовлен из резины по ГОСТ 9356-78 или из резины по ГОСТ 18698-79

2.7.Детали присоединительные изготовлены из сплава латуни ЛС 59-I-ЛД по ГОСТ 1020-97 (ДСТУ 3473-96) или из стали 45 ГОСТ 4543-81

2.8.Шланги газовые армированные черные изготавливают следующих размеров: 300 мм; 400 мм; 500 мм; 600 мм; 800 мм; 1000 мм; 1200 мм; 1500 мм; 2000 мм; 3000 мм; 3500 мм; 4000 мм; 4500 мм; 5000 мм

III. Комплект поставки

- шланг в сборе-  1 шт.

- прокладка паронитовая по согласованию с заказчиком  - 2 шт.

- ниппель 1/2" по согласованию с заказчиком – 1 шт.

- паспорт – 1шт. на  партию, поставляемую в один адрес.

IV. Правила подключения шлангов

4.1.Перед монтажом необходимо внимательно осмотреть шланг на предмет целостности крепления (обжатия) концевой арматуры, наличия прокладки, повреждения резьбы, оплетки и других дефектов, возникших при хранении и транспортировке.

4.2.Шланги следует устанавливать с радиусом изгиба не менее 20 мм

4.3.Шланг не должен быть натянутым или скрученным ни во время, ни после установки.

4.4.Нельзя прикладывать избыточное усилие при затяжке гайки - существует опасность повреждения уплотнения. Рекомендованный момент затяжки – не более 0,4н/м.

4.5.Шланг не следует подвергать воздействию открытого огня.

4.6.Для периодического осмотра специалистами газовой службы герметичности газового оборудования необходимо при установке обеспечить свободный доступ к шлангу.

V. Свидетельство о приемке

Шланг газовый армированный черный  соответствует ТУ У 25.1-31940558-006:2004

Дата выпуска                                     20___г.

Печать предприятия                                        М.П.

VI. Гарантийные обязательства

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шлангов требованиям технических условий при соблюдении потребителем требований по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации.

6.2.Гарантийный срок эксплуатации шлангов- 24 месяца с момента ввода их в эксплуатацию.

6.3.Гарантийный срок хранения -12 месяцев.