УКРАИНА

ЧП «Никифоров»

Сгон американка

ПАСПОРТ

НК 02101.00007 ПС

ТУ У 28.7-31940558-007:2005

г. Харьков

ул. Примакова,46

I. Общие сведения об изделии

1.1Сгоны американка прямой и угловой  предназначены для использования в системах водоснабжения жилого и промышленного секторов, работающих при давлении не более 1,6 МПа.

1.2.Сгоны американка представляют собой разъемное соединение накидной гайкой, просты  в установке, надежны и долговечны в использовании.

1.3.Сгоны используют при монтаже радиаторов, полотенцесушителей, водонагревателей и т.д.

II. Основные технические данные и характеристики

2.1.Детали сгонов американка прямого и углового  изготовлены из сплава латуни ЛС 59-I-ЛД по ГОСТ 1020-97 (ДСТУ 3473-96) согласно существующей технологии

2.2.В комплект сгона прямого  входят штуцер, гайка переходная, гайка накидная и кольцо уплотнительное резиновое

2.3.В комплект сгона углового  входят штуцер, уголок, гайка накидная и кольцо уплотнительное резиновое

2.4.Сгоны прямые и угловые  проходят приемо-сдаточные и периодические испытания  на

соответствие всем требованиям ТУ У 28.7-31940558-007:2005

2.5.Климатическое исполнение – УХЛ 3 по ГОСТ 15150-69

2.6.Сгоны американка изготавливаются следующих типоразмеров:

Сгон американка 1/2" прямой

Сгон американка 1/2" угловой

Сгон американка 3/4" прямой

Сгон американка 3/4" угловой

Сгон американка 1" прямой

Сгон американка 1" угловой

Сгон американка 1 1/4" прямой

Сгон американка 1 1/4" угловой

III. Комплект поставки

- сгон в сборе – 1 шт.;

- паспорт – 1шт. на  партию, поставляемую в один адрес.

IV. Свидетельство о приемке

Сгон американка прямой и угловой  соответствует ТУ У 28.7-31940558-007:2005

Дата выпуска                                           20___ г.

Печать предприятия                                        М.П.

V. Гарантийные обязательства

5.1.Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие сгона углового и прямого требованиям технических условий при соблюдении потребителем требований по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации.

5.2.Гарантийный срок эксплуатации сгонов американка - 24 месяца с момента ввода их в эксплуатацию или со дня продажи через розничную торговую сеть.

5.3.Гарантийный срок хранения – 12 месяцев